## Slide 1: Présentation Pré-étude
2211B Système d’arrosage automatique pour plantes
Réalisé par: Garcia Luis
Responsable projet: Serge Castoldi, Philippe Bovey
Client: Christian Huber
Date: 14.12.2023

## Slide 2: Sommaire
Cahier de charges
Schéma bloc générale
Details de blocs
Evaluations des couts
Jalons

## Slide 3: Cahier de charges
Mesure de taux d’humidité
Arrosage de chaque plante indépendamment
Configuration de modes d’arrosage par boutons ou app
Mesure de niveau d’eau dans réservoir
Signalisation

## Slide 4: Schéma bloc

## Slide 5: Blocs en détails: Alimentation 5V
Bloc | Consommation max [mA] | Total [A]
Module Bluetooth | 100 | 4,255
Buzzer | 40 | 
Affichage LCD | 25 | 
PIC32 | 40 | 
Leds signalisations (2x20 mA) | 40 | 
Capteur humidité (4x1A) | 4000 | 
Capteur mesure niveau | 10 | 

## Slide 6: Bloc en détails: Leds signalisation
Norme IP65
Plage de fonctionnement: 1,8V – 2,2V
20 mA

## Slide 7: Bloc en détail: Capteur humidité - pompe
Tension fonctionnement 5V
Puissance pompe 5W
Pompe EDLP600-D12B 600 ml / min
Capteur humidité

## Slide 8: Bloc en détail: Mesure de niveau d’eau
Alimentation 3,3V
Range de fonctionnement: 3 – 450 cm
Communication UART
Norme IP67

## Slide 9: Bloc en détails: Buzzer module Bluetooth
Buzzer
  Norme IP67
Module Bluetooth
  Bande 2,4 GHz
  Alimentation 3,3V
  Communication UART

## Slide 10: Bloc en détail: LCD et Boutons
LCD
  Alimentation 3,3V
  4x20
Bouton poussoir
  Norme IP65

## Slide 11: Bloc en détail: Microcontrôleur
Nombre de pins minimum nécessaire: 33
PIC32MX130F256D
  44 pins
  50 MHz
  256 kb Flash
  64 kb SRAM
Nom | Périphérique utilisé | Numéro de pins nécessaire | Total des pins min
Leds panel | I/O | 2 | 33
Bouton poussoir | I/O | 4 | 
LCD 4x20 | I/O | 13 | 
Capteur niveau eau | UART | 2 | 
Module Bluetooth | UART | 3 | 
Buzzer | I/O | 1 | 
Capteur humidité | ADC - I/O (2 pins x 4) | 8 | 

## Slide 12: Boitier
Etanche à l’eau
Place pour un PCB de taille: 107 x 87 mm

## Slide 13: Evaluation des couts
Composant | Quantité | Prix par unité | Total par composant | Total
PCB chez Eurocircuits | 1 | 66.50 CHF | 66.50 CHF | 303.91 CHF
Boitier | 1 | 24.17 CHF | 24.17 CHF | 
Led panel orange | 1 | 6.16 CHF | 6.16 CHF | 
Led panel rouge | 1 | 6.30 CHF | 6.30 CHF | 
Bouton poussoir | 4 | 7.75 CHF | 31.00 CHF | 
Connecteur alimentation | 1 | 6.53 CHF | 6.53 CHF | 
Connecteur alimentation femelle | 1 | 6.10 CHF | 6.10 CHF | 
LCD 4x20 | 1 | 16.36 CHF | 16.36 CHF | 
Capteur niveau eau | 1 | 16.40 CHF | 16.40 CHF | 
Module Bluetooth | 1 | 34.30 CHF | 34.30 CHF | 
Buzzer | 1 | 4.90 CHF | 4.90 CHF | 
Capteur humidité / pompe | 4 | 19.95 CHF | 79.80 CHF | 
PIC32MX | 1 | 3.59 CHF | 3.59 CHF | 
Autres composant | 20 | 0.09 CHF | 1.80 CHF | 

## Slide 14: Jalons

## Slide 15: Questions ?